## Slide 1
机 械 设 计
总复习

## Slide 2
第二章 机械设计总论

## Slide 3
一、机器设计
1．机器的组成
辅助系统，例如润滑、显示、照明等
原动机部分
传动部分
执行部分
控制系统

## Slide 4
2．机器设计的一般程序
（1）产品规划：确定设计任务书
（2）方案设计：确定原理设计方案
（3）技术设计：工作图设计
（4）技术文件的编制：计算说明书、使用说明书。

## Slide 5
（1）使用功能：确定原动机部分、传动部分、
执行部分。
（2）经济性要求：实现价值优化
（3）安全性要求：人身、机具安全和环境
（4）可靠性要求：在规定的时间内，规定的条件
下，实现规定功能的可能性。
（5）其他要求
3．对机器的主要要求

## Slide 6
二、机械零件设计
1．机械零件的主要失效形式
失效：失去正常的工作状态。
（1）整体失效：
（2）过大的残余变形：
（3）零件的表面破坏：腐蚀、磨损、接触疲劳
（4）破坏正常工作条件引起的失效

## Slide 7
2．设计机械零件应满足的基本要求
（1）避免在预定寿命期内失效的要求
（2）结构工艺性要求：便于制造和装配
（3）经济性要求：省时、省料
（4）质量小的要求：节约材料，节约能源
（5）可靠性要求

## Slide 8
3．机械零件的设计准则
（1）强度准则
（2）刚度准则
弯曲刚度：挠度
偏转角
扭转刚度：扭转角
（3）寿命准则：腐蚀、磨损和疲劳
（4）振动稳定性准则：防止共振
（5）可靠性准则

## Slide 9
4．机械零件设计的一般步骤
使用要求
选择零件类型
计算作用载荷
选择材料
失效分析
计算准则
工作能力计算
几何尺寸计算
结构设计
技术文件
工作图
说明书

## Slide 10
5．机械零件设计中的标准化
标准化：对零件的结构尺寸、材料、检验、设
计、制图制定统一的规范。
三 化：零件标准化、部件通用化、机器系列化
国际标准 ISO
国家标准 GB
部颁标准 JB
企业标准

## Slide 11
第三章 机械零件的强度

## Slide 12
一、变应力的基本类型
0
t

0
t

a
m
min
max
0
t

a
m
max
0
t

a= max
min

## Slide 13
二、变应力的基本参数（5个）

## Slide 14
三、疲劳曲线
rN
N
r
C
D
有限寿命区
无限寿命区
rN—N曲线

## Slide 15
1. 疲劳极限r：对应于循环基数N0时的疲劳极限
有限寿命区 N< N0
无限寿命区 N≥ N0

## Slide 16
四、材料的极限应力线图： m—a图

## Slide 17
五、零件的极限应力线图

## Slide 18
六、单向稳定变应力时机械零件的疲劳强度计算
（1）求危险截面上的max 和 min ,计算出a 和 m
（2）画零件的极限应力线图
（3）判断零件的失效形式
（4）用计算法或作图法求
三种典型的应力变化规律：
r＝C
m＝C
min＝C

## Slide 19
1．r＝C 转轴

## Slide 20
2. m＝C 弹簧

## Slide 21
3. min＝C 变载荷螺栓

## Slide 22
七、单向不稳定变应力时的疲劳强度计算

0
t
T
规律性不稳定变应力→疲劳损伤积累假说（M.A.Miner）转换为稳定变应力
Miner假说：零件在变应力作用下发生破坏的过程中，内部损伤是逐步积累的，达到一定程度即发生破坏。

## Slide 23
八、双向稳定变应力时的疲劳强度计算

## Slide 24
九、提高机械零件疲劳强度的措施
1. 降低零件上的应力集中；
2. 选择高强度材料、热处理、强度处理；
3. 提高表面质量；
4. 减少消除表面裂纹

## Slide 25
十、机械零件的接触强度
曲率半径
泊桑比
弹性模数

## Slide 26
第五章 螺纹联接和螺旋传动

## Slide 27
一、螺纹
螺纹
传动
矩 形：η最高，牙根强度弱，磨损后间 隙不可调
梯 形：η高，强度高，双向传动
锯齿形：η高,强度高，单向传动
联接
三角形
普通
粗牙：常用 M20
细牙：紧固、薄壁、微调
圆锥
圆柱
英制 α=55°
圆锥 公制 α=60°
管

## Slide 28
粗牙与细牙
小结：
联接螺纹：单线、三角形螺纹
传动螺纹：多线、矩形、梯形、矩齿形螺纹

## Slide 29
1. 螺栓联接：被联接件必须打成通孔
二、 螺栓联接的基本类型
普通螺栓联接
铰制孔用螺栓联接

## Slide 30
2.双头螺柱联接：（1）被联接件不能打成通孔
（2）经常拆卸处
盲孔

## Slide 31
⒊ 螺钉联接（1）被联接件不能打成通孔
（2）不经常拆卸处

## Slide 32
⒋ 紧钉螺钉联接：（1）用于轴向或周向固定
（2）传递较小的力或力矩

## Slide 33
三、螺纹联接的预紧
一般联接：拧紧，不控制预紧力
重要联接：控制预紧力
对于普通粗牙螺纹 M10~M68 T≈0.2 F0 d
M12以下的螺栓容易被拧断
控制F0的方法
（1）测力矩扳手，定力矩扳手（不准确）
（2）测量螺栓伸长量的方法 （准确）

## Slide 34
四、螺纹联接的防松
目的：防止螺旋副相对转动
防松方法：类型 结构 特点
（1）摩擦防松：增大摩擦力，不可靠
对顶螺母、弹簧垫圈、自锁螺母
（2）机械防松：锁住螺旋副， 可靠
开口销与六角开槽螺母、止动垫圈、串联钢丝
（3）冲、焊、胶接防松：

## Slide 35
串联钢丝：
a）正确
b）不正确
⒊铆、冲、焊、胶接防松：
破坏螺旋副 可靠

## Slide 36
五、螺栓组联接的设计
1．结构设计
目的：合理确定接合面的形状和螺栓组的布置
2 ．受力分析
目的：找出受力最大的螺栓和求出所受力，以便于强度计算。
3 ．几种典型受力分析：

## Slide 37
（1）受横向载荷的螺栓组联接

## Slide 38
（2）受转矩T的螺栓组联接
普通螺栓联接
铰制孔用螺栓组联接
或

## Slide 39
特例：联轴器
普通螺栓联接
铰制孔用螺栓组联接

## Slide 40
⒊ 受轴向载荷
螺栓受
拉力
预紧力
联合作用F2
F2 总拉力

## Slide 41
⒋ 受倾覆力矩
两项验算：
（1）接合面受压最大处不压溃
（2）接合面受压最大处不出现间隙

## Slide 42
小结：
1．普通螺栓联接：受拉力
（1）按 和M求工作拉力F
（2）按 和T求预紧力
2．铰制孔用螺栓联接：受剪力
按 和T 求工作剪力

## Slide 43
失效形式：
⒈ 受拉螺栓：静力或疲劳断裂
⒉ 受剪螺栓： ⑴ 接合面被压溃
⑵ 螺栓杆被剪断
设计准则：
⒈ 受拉螺栓：
⒉ 受剪螺栓：
六、螺纹联接的强度计算

## Slide 44
1．受拉螺栓：普通螺栓
（1）松联接（不预紧）
（2）紧螺栓联接（预紧）
① 仅受预紧力（横向载荷、转矩）

## Slide 45
② 同时受预紧力和工作拉力

## Slide 46
（3）受轴向变载荷

## Slide 47
2．受剪螺栓：铰制孔用螺栓
⒈ 螺栓杆与孔壁的挤压条件：
⒉ 螺栓杆的剪切强度条件：

## Slide 48
七、 提高螺栓联接强度的措施
1．降低应力幅，提高疲劳强度
2．改善牙间载荷分布不均
3． 减少应力集中
4．合理的制造工艺

## Slide 50
第六章
键、花键、无键联接和销联接

## Slide 51
一、键联接
1．选择键的类型
3．键联接的强度计算
键的结构、工作面、特点及应用
2．确定键的规格、尺寸
根据轴径和轮毂长确定键的尺寸

## Slide 52
二、花键联接
1．类型、特点及应用
2．定心方式
3．强度计算
三、了解无键联接、销联接

## Slide 53
第八章 带传动

## Slide 54
一、工作原理、特点及应用
1．工作原理：具有中间挠性件的摩擦传动
2．类型：平带、V带、多楔带、同步带
3．特点：为什么放在传动的高速级？
4．应用

## Slide 55
二、V带
1.型号：Y、Z、A、 B、C、D、 E
2.标准：带的基准长度Ld 、带轮基准直径dd
3.规定标记：A－1250 GB／T11544－1997
三、带传动的工作情况分析
目的：失效形式，设计准则
1.受力分析：
正常工作，不发生打滑：满足欧拉公式

## Slide 56
三、带传动的工作情况分析
目的：失效形式，设计准则
1．受力分析：
正常工作，不发生打滑：满足欧拉公式
Fec的影响因素： F0 ，，ƒ
打滑首先发生在小带轮上。

## Slide 57
2．应力分析
最大应力发生在带的紧边进入小带轮处

## Slide 58
3．弹性滑动和打滑
（1）弹性滑动：由于带的弹性变形引起的带与带轮间的滑动。
v1＞v＞v2
结论：① 弹性滑动不可避免；
② 从动轮实际转速n2下降；
③ 实际传动比增加。
（2）打滑
结论：① 打滑是可以避免的
② 后果：磨损加剧，传动失效。

## Slide 59
四、V带传动设计
1.失效形式：打滑、疲劳破坏
2.设计准则：在保证不打滑的条件下，
具有一定的疲劳极限和寿命。
3.主要参数的确定
为什么要对dd1、v、a、α、z加以限制？
4.设计内容：
带：型号，长度，根数，中心距
带轮：几何尺寸、结构尺寸
张紧装置

## Slide 60
第九章 链传动

## Slide 61
一、链传动的工作原理、特点及应用
1．工作原理：靠链条和链轮的啮合来传递运动 和动力。
2．特点（与带传动相比）：低速级、a大
3．应用：用于a大，i平 =c 工作条件恶劣（温度高、灰尘大、淋油、淋水）不宜用带、齿轮的场合。

## Slide 62
二、滚子链及链轮
1．滚子链
⑴ 基本参数：节距p、滚子外径d1、内链节内宽b1
⑵ 规定标记：08A－1×88 GB/T1243.1－1983
⑶ 排 数：单排、双排、多排
⑷ 链节数Lp：偶数（避免过渡链节）
⑸ 接头型式：
2．链轮
齿形：三圆弧一直线齿形（凹齿形）

## Slide 63
二、链传动的运动特性
运动不均匀性： v瞬≠c i瞬≠c
动载荷：冲击、振动、噪声
运动特性
原因：多边形效应。
结论：链传动多边形效应引起运动不均匀
性和产生动载荷－固有特性。
改善措施：ω1、p、z

## Slide 64
三、滚子链传动的设计计算
1．链传动的失效形式：链条失效
V > 0.6m/s
（1）链条疲劳破坏
（2）滚子、套筒冲击疲劳破坏
（3）铰链的胶合破坏
（4） 帐篷曲线
V < 0.6m/s
低速——静力强度破坏。

## Slide 65
2．主要参数的确定：限制z 、P、Lp、v、a
3．滚子链传动的设计
输出：
链条：p、排数z、
链轮：材料，几何尺寸，工作图
张紧装置，中心距
润滑方式
四、链传动的布置、预紧与润滑

## Slide 66
第十章
齿轮传动（直接啮合传动）

## Slide 67
一、齿轮传动的特点及基本要求
二、失效形式（五种）：部位、原因、防止措施
三、计算方法：
闭式传动：
① 软齿面组合（软硬齿面组合）HBS≤350按齿
面接触疲劳强度设计，按齿根弯曲疲劳强度
校核，注意：硬度差HBS＝30～50
② 硬齿面组合：HBS＞350按齿根弯曲疲劳强度
设计，按齿面接触疲劳强度校核，注意：硬
度一样
开式传动：磨损后轮齿折断，不会发生齿面点
蚀，仅按齿根弯曲疲劳强度计算。

## Slide 68
四、齿轮的材料
基本要求：齿面要硬，齿芯要韧。
五、标准直齿圆柱齿轮传动的强度计算
1．齿轮传动的计算载荷
2．齿轮的受力分析
大小
方向
已知：齿轮转向，
主、从动轮

## Slide 69
（1）齿根弯曲疲劳强度计算
① 理论依据：悬臂梁疲劳强度计算
② 强度条件：
一般按照全部载荷作用于齿顶来计算齿根的弯曲强度。
3．强度计算

## Slide 70
公式分析
⑴
⑵ YFa 只与轮齿的齿廓形状有关，而与模数无关， YFa小则抗弯曲强度高。
⑶ 应力校正系数YSa为考虑齿根过渡圆角所引起的应力集中影响。
⑷ 两轮弯曲强度要分别计算原因：
① Z1 ≠ Z2，则 YFa≠YFa
② 材料不同，则

## Slide 71
（2）齿面接触疲劳强度计算
① 理论依据：弹性力学赫兹公式（H.Hertz）
② 强度条件：

## Slide 72
公式分析：
① 接触强度的主要影响因素 :d1(或a)
接触强度:H≤[]H
② Z↑: ↑传动平稳；m↓减少切削量;
减少滑动速度，减少磨损与胶合
闭式：Z=20～40
开式：Z=17～20
接触强度↑
H↓: d1↑(或a↑)，b适当
[]H↑:材料、热处理
③ H1= H2 = H
[]H取值为min{[]H1、[]H2}

## Slide 73
六、标准斜齿圆柱齿轮传动的强度计算
1．轮齿的受力分析
2．强度计算
利用直齿轮公式，考虑斜齿轮特点修正。
（1）法面看相当两个当量直齿轮啮合，
（2）考虑、Z、Z的影响可适当提高其强度

## Slide 74
七、标准圆锥齿轮传动的强度计算
1．设计参数

## Slide 75
2．受力分析
圆周力
主动轮：与n1反向
从动轮：与n1同向

## Slide 76
3．强度计算
特点：按平均分度圆处的当量圆柱
齿轮进行计算。
八、变位齿轮传动强度计算概述
几条原则：
1.受力计算，强度计算公式同标准齿轮
2.角度变位（正变位）
YFa↑；ZH↓，强度↑ ( )，耐磨性↑
3.角度变位，受力计算。
按节圆处啮合角代入计算
弯曲
接触

## Slide 77
第十一章 蜗杆传动
直接啮合传动，交错轴传动，一般∑=90º

## Slide 78
一、蜗杆传动的特点
1．传动比大:一般 i=5~80，最大可达300，结构紧凑。
2．传动平稳，噪声小。
3．自锁蜗杆螺旋线升角≤ v ,实现自锁。
缺点：因为交错轴传动，齿面相对滑动大，所以摩擦磨损大，发热大，效率低，寿命短。
优点：

## Slide 79
二、普通圆柱蜗杆传动的主要参数及几何尺寸计算
中间平面：通过蜗杆轴线，垂直于蜗轮轴线的平面。
蜗杆轴面：a1 蜗轮端面：t2

## Slide 80
1．主要参数及其选择
（1）模数m，压力角
正确啮合条件：
（2）蜗杆分度圆直径
：标准化，减小刀具数目。
（3）蜗杆头数Z1，头数多效率高。
（4）导程角 ，蜗轮螺旋角：

## Slide 81
（5）传动比：
（6）中心距a：
三、蜗杆传动的变位特点
变位的目的：避免根切、凑中心距、提高强度。
变位的特点：刀具标准化，仅蜗轮变位，
蜗杆不变位。
变位方式：
① 变位后
齿数不变中心距变
② 变位后
齿数变
中心距不变

## Slide 82
四、普通圆柱蜗杆传动承载能力计算
1．失效形式、设计准则及常用材料
特点：蜗轮失效：材料（蜗杆强度高）、结构。
交错轴传动：vs↑摩擦磨损↑  ↓发热↑
（1）失效形式：
闭式：润滑良好—点蚀
润滑不好—胶合
开式：磨损
（2）设计准则：
闭式：接设—弯较，热平衡计算
开式：仅按弯设（或Z2>80）

## Slide 83
2．受力分析

## Slide 84
3．强度计算：只对蜗轮进行计算
特点：相当于斜齿轮、斜齿条传动。
设计方法：同齿轮。
4．蜗杆的刚度计算
适用于：载荷大、精度高、Z2>80时，蜗杆刚度不足、变形过大、载荷集中，按轴的弯曲刚度计算。
最大挠度：

## Slide 85
五、蜗杆传动的效率、润滑、热平衡计算
1．传动效率
总效率：= 1• 2• 3
2．热平衡计算：连续工作的闭式蜗杆传动
热平衡条件：H1= H2

## Slide 86
第十二章 滑动轴承

## Slide 87
一、摩擦学：即研究摩擦、磨损及润滑的科学。
作相对运动的两物体接触面间必然产生摩擦；摩擦的结果必然产生磨损；而减少摩擦、磨损的有效措施是润滑。
1．摩擦表面的摩擦状态
非液体摩擦：混合摩擦，边界摩擦，干摩擦。
液体摩擦
2．磨损：磨损曲线
3．润滑：
润滑的目的

## Slide 88
(1) 润滑油
主要性能指标：
① 粘度：流体抵抗变形的能力（流体内摩擦力阻力的大小）
表达式：
a) 动力粘度（绝对粘度）
b) 运动粘度：
c) 相对粘度（条件粘度）
我国采用恩氏度
② 其他性质：
油性与极压性；氧化稳定性；闪点；凝固点。

## Slide 89
钙基脂：抗水性好，耐热性差。
工作温度不超过55∼65 ºc
钠基脂：耐热性好，抗水性差。
工作温度可达120 ºc
锂基脂：既抗水又耐高温(<145 ºc)
为多用途润滑脂。
铝基脂：抗水性好，吸附能力强，
防锈作用好。
(2) 润滑脂：
润滑油与稠化剂（如钙、锂、钠的金属皂）
的膏状混合物。
类型：

## Slide 90
主要性能指标：
针入度及稠度
润滑脂的选择：
单位压力高、滑动速度低时，选择针入度小的品种；
反之,选择针入度大的品种。
滴点：
所用润滑脂 的滴点应高于轴承工作温度20∼30ºc。
在水淋及潮湿的环境下，选用钙基脂及铝基脂；在
温度较高处选用钠基、锂基或复合钙基脂。
具体选择时可参考表。

## Slide 91
(3) 添加剂：改善润滑油及润滑脂的性能，以适应恶劣的工作条件： 高温、低温、重载、真空等。
分散净化剂
降凝剂
抗氧化剂
油性添加剂
极压及抗磨添加剂
增粘剂
4. 润滑方法的选择
滑动轴承的润滑方法可以根据系数 k选定。

## Slide 92
二、滑动轴承的特点及应用
注意：一般尽量采用滚动轴承；某些特殊场合（高速、重载、冲击、精密及一些不太重要的场合）采用滑动轴承。
工作转速特高的轴承；
要求对轴的支承位置特别精确的轴承；
特重型轴承；
承受巨大的冲击和振动载荷的轴承；
要求制成剖分式的轴承；
要求径向尺寸较小的轴承；
特殊工作条件下（水、腐蚀性介质）工作的轴承。

## Slide 93
三、滑动轴承的典型结构
整体式与对开式向心滑动轴承的结构特点及应用
为什么非圆轴承可提高工作稳定性？
四、轴瓦
轴瓦是轴承上直接与轴颈接触的零件。轴瓦表面既承受载荷又是摩擦面，因此轴瓦是轴承的重要组成部分。
1．轴瓦的材料
（1）对轴瓦材料的主要要求
（2）常用的轴瓦材料
2．轴瓦的结构

## Slide 94
五、不完全液体润滑滑动轴承的设计计算
1．径向滑动轴承的计算
比压p的验算：防止过度磨损
f、pv值验算：限制轴承表面发热量
圆周速度V的验算：限制轴承边缘工作温度过高

## Slide 95
2．止推滑动轴承的计算
（1）验算轴承的平均压力
（2）验算轴承的pV值

## Slide 96
六、流体动力润滑径向滑动轴承设计计算
1．流体动力润滑的基本方程（雷诺方程）
为什麽收敛性楔形间隙能形成动压油膜？平行间隙、发散性楔形间隙呢？
建立流体动力润滑的条件：
（1）相对运动两表面间必须形成收敛性楔形间隙.
（2）相对运动两表面必须有一定的润滑速度V
（3）流体必须有一定粘度，供油量充足。

## Slide 97
2．径向滑动轴承形成流体动力润滑的过程
n=0
n>>0

## Slide 98
（1）承载量系数 Cp
（2）最小油膜厚度hmin
（3）轴承的热平衡计算－防止轴承过热

## Slide 99
（4）参数选择
① 宽径比B/d=0.3∼1.5
宽径比小，有利于提高运转稳定性，增大端泄漏量以降低温升。但轴承宽度减小，轴承承载能力也随之降低。
② 相对间隙
相对间隙主要根据载荷和速度选取。速度愈高，值应愈大；载荷愈大，值应愈小。此外，直径大、宽径比小，调心性能好，加工精度高时，值取小值，反之取大值。
③ 粘度
粘度对轴承的承载能力、功耗和温升影响很大，通常按平均温度计算润滑油粘度。

## Slide 100
第十三章 滚动轴承

## Slide 101
一、滚动轴承的代号、类型及特点
用“轴承代号”来表示轴承的类型、特点、结构尺寸、精度等级等。
例：6204 N2310 1322 7015C 30334
51224 7211c/P5
二、滚动轴承类型的选择
选择滚动轴承的类型应根据轴承的工作载荷（包括性质、大小、方向）、转速、调心性能及其他特殊要求。

## Slide 102
三、滚动轴承尺寸的选择
1.失效形式
点蚀、塑性变形
2.设计准则
正常使用的回转滚动轴承：寿命计算。
不转动、摆动、转速低的轴承：静强度计算。
3．滚动轴承的寿命计算－针对疲劳点蚀
（1）额定寿命及额定动载荷
（2）轴承寿命的计算公式

## Slide 103
（3）当量动载荷P
在当量动载荷作用下，轴承寿命与实际复合载荷作用下的轴承寿命相同。
P=fp（XFr+YFa）
（4）向心推力轴承的径向载荷Fr与轴向载荷Fa的计算
Fd1
Fd2
Fa
Fd1
Fd2
Fa

## Slide 104
4．滚动轴承的静强度计算——针对塑性变形
（1）额定静载荷C0：受载最大的滚动体与较弱的套圈滚边上产生的永久变形量之和，等于滚动体直径的万分之一时的载荷。
（2）当量静载荷P0 ：轴承上作用的径向载荷Fr和轴向载荷Fa，应合成一个当量静载荷。
P0 =X0Fr + Y0Fa
（3）静载荷计算公式：C0  S0 P0

## Slide 105
四、轴承组合的设计
1．保证支承部分的刚性和同心度
2．便于调整轴承间隙及轴上零件的位置
3．滚动轴承的轴向紧固
4．滚动轴承的配合及其选择
5．滚动轴承的预紧
6．轴承的润滑
7．轴承的密封装置

## Slide 106
第十四章 联轴器和离合器

## Slide 107
一、联轴器和离合器的类型和功用
二、常用联轴器的特点及应用
三、联轴器的
四、离合器的选择

## Slide 108
第十五章 轴

## Slide 109
一、轴的分类及用途
直轴按所受载荷性质分：
心轴：只承受弯矩，不承受扭矩。
传动轴：主要承受扭矩。
转轴：既承受弯矩又承受扭矩。
二、转轴的结构：三部分
轴头：装传动零件的轴段
轴颈：装轴承的轴段
轴身：连接轴头和轴颈的轴段

## Slide 110
三、轴的材料
1.一般应用:45钢调质正火
2.传递大动力，要求减少尺寸及重量，提高
强度、耐磨性时：40Cr调质或轴颈表面淬火。
3.高速、冲击载荷时：20Cr表面处理

## Slide 111
四、轴的结构设计
轴的结构设计：确定轴的合理外形和全部结构尺寸。
结构设计应满足：轴和装在轴上的零件要有准确的位置；轴上零件应便于拆装，调整；轴具有良好的制造工艺性。
1．拟定轴上零件的装配方案
2．确定轴的基本直径和各段长度
3．轴上各零件的轴向定位
4．轴上零件的周向定位。
5．轴的结构工艺性

## Slide 112
五、轴的计算
1．轴的强度校核计算
（1）按扭转强度条件计算
适用于：
① 初估转轴的最小直径，以进行轴的结构设计；
② 作为传动轴的最终计算。

## Slide 113
（2）按弯矩合成强度条件计算
1）作出轴的结构图
2）作出轴的计算简图
3）作出弯矩图
4）作出扭矩图
5）作出计算弯矩图
6）校核轴的强度

## Slide 114
（3）按疲劳强度条件进行精确校核。
适用于：轴的精确校核计算
（4）按静强度条件进行校核
适用于：瞬时过载大，校核抗塑性变形的能力。

## Slide 115
2．轴的刚度校核计算
对于有刚度要求的轴（如内燃机的齿轮轴，过大的扭转变形会影响气门的启闭时间），必须进行轴的刚度计算。
（1）轴的弯曲刚度校核计算
挠度：y≤[y]
偏转角： ≤[]
（2）轴的扭转刚度校核计算
轴每米长的扭转角: 0≤[0]

## Slide 116
3．轴的振动及振动稳定性的概念
（1）共振：当强迫振动的频率与轴的自振频率重合，产生破坏性共振。
（2）临界转速：轴在引起共振时的转速。nc
刚性轴：当轴的工作转速 n<0.85nc1一阶
临界转速。
挠性轴：1.15nc1<n<0.85nc2

## Slide 117
例题：分析齿轮轴系的错误并改正之。轴承采用脂润滑。

## Slide 119: 第十六章 弹簧

## Slide 120
弹簧特点：刚性小、弹性大。
（1）减振和缓冲：车身弹簧、缓冲器弹簧；
（2）测量力的大小：弹簧称；
（3）贮存及输出能量：钟表、仪表弹簧；
（4）控制机构的运动：安全阀、离合器。
一、弹簧的功用

## Slide 121
已知：Fmax max 结构要求（如安装空间限制等）。
1．选择材料；
2．选择弹簧指数C，计算补偿系数K；
一般取C=5~8（不超过4~16） 计算
3．根据安装空间设计弹簧中径D2，估计弹簧丝直径
d= D2/C并由表16-2，取许用应力。
二、圆柱形压缩（拉伸）螺旋弹簧的设计计算

## Slide 122
4．试算弹簧丝直径d'：
如d'与估计的d相差太远时，应重选d[] d'
5．根据变形条件求弹簧工作圈数 n：
拉伸弹簧：
压缩弹簧：
6．求弹簧的尺寸D，D1，H0，检查是否符合安装要
求等，不符合则改选参数（C值），重新设计。

## Slide 123
7．验算稳定性
当压缩弹簧长度较大时（一般用细长比b=H0/D2
表示）受力后容易失去稳定性。
要求：当两端固定时：b<5.3
当一端固定，另一端自由转动时： b<3.7
当两端自由转动时： b<2.6
当大于上述数值时，应进行稳定性验算。
FC=Cu kP H0>Fmax
8．弹簧的结构设计。计算出弹簧全部尺寸。
9．绘制弹簧工作图。